## Slide 1: 컴퓨터공학실험II MSI/LSI 연산회로

## Slide 2
실험 목표
4-bit Binary Parallel Adder/Subtractor의 개념 이해
BCD Adder의 개념 이해
Verilog를 사용하여 4-bit Binary Parallel Adder/Subtractor 및 BCD Adder 구현
FPGA 통해서 Verilog로 구현된 회로의 동작 확인

## Slide 3
4 bit Binary Parallel Adder
4 bit Binary Parallel Adder (4bit 이진 병렬 가산기)
  4-bit Binary Parallel Adder는 하나의 칩으로 설계되고 두 개의 4-bit 2진수를 가산하기 위한 논리 회로이다.
  4개의 1-bit Full Adder가 병렬로 연결되어서 4-bit 2진수 둘을 더할 수 있게 되어 있다.
  (a)는 4-bit 이진수의 덧셈 이후 Cout과 더한 값이 나오는 과정을 보여주고, (b)는 4-bit binary parallel adder의 구조를 보여준다.
(b) 4-bit binary parallel adder
(a) 4-bit 이진수 계산법

## Slide 4
BCD Adder
  BCD(10진수, binary-coded decimal)의 덧셈 연산을 하기 위한 회로
  우리가 평소에 사용하는 수인 10진수를 연산하기 위해서는 기존의 이진 덧셈 회로에 보상 회로를 추가해 구성한다.
BCD Adder
BCD Adder

## Slide 5
4 bit Binary Parallel Adder/Subtractor(실습)
  1 bit Full Adder Verilog 구현
  1 bit Full Adder를 이용하여 4 bit Binary Parallel Adder 코딩
  4 bit Binary Parallel Subtractor 기능 추가하기 위한 Verilog 코딩
  Verilog의 simulation 결과 확인
  FPGA를 통하여 동작 확인
4 bit Binary Parallel Adder/Subtractor

## Slide 6
4 bit Binary Parallel Adder/Subtractor
4 bit Binary Parallel Adder/Subtractor(실습)

## Slide 7
BCD Adder
  4bit binary adder를 사용한 구조로 회로를 Verilog 코딩
  Bcd 계산을 보정해줄 수 있는 보상회로 를 추가
  Verilog의 simulation 결과를 통해 Truth table 완성
  FPGA를 통하여 동작 확인
BCD Adder(실습)

## Slide 8
BINARY SUM |  |  |  |  | BCD SUM |  |  |  |  | 
K | Z8 | Z4 | Z2 | Z1 | C | S8 | S4 | S2 | S1 | DECIMAL
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19
BCD Adder(실습)