## Slide 1: 컴퓨터공학실험II Sequence Detector

## Slide 2
실험 목표
State Machine 에 대한 이해.
Mealy Machine, Moore Machine 에 대한 이해.
Sequence Detector 에 대한 이해.
Verilog를 사용하여 Sequence Detector 구현.
FPGA 통해서 Verilog로 구현된 회로의 동작 확인.

## Slide 3
State Machine
  State Machine 설계란 Flip-Flop을 이용한 회로 설계 기법 중의 하나.
  전체적인 동작을 몇가지의 상태로 정의하여 사용자의 입력이나 내부 연산의 결과에 따라 다음 상태로 이동하여 동작이 실행되는 원리.
  Current State(현재 상태)는 임의의 주어진 시간의 상태를 뜻하며, Transition(전이)는
  어떠한 사건(Event)에 의해 한 상태에서 다른 상태로 변화 하는 것을 의미한다.
State Machine
(State machine의 예시)

## Slide 4
Mealy Machine
Mealy Machine
  현재 상태와 입력의 조합에 의하여 출력이 결정되는 방식의 기계.
  출력이 현재 상태와 입력 모두에 의해서 결정된다.
  Mealy Machine 은 같은 동작을 표현할 때 Moore machine 보다 적은 state 를 가짐.

## Slide 5
Moore Machine
Moore Machine
  현재 상태에 의해 출력이 결정되는 방식의 상태 기계.
  입력이 Flip-Flop을 거쳐 출력과 연결된다.
  State machine 설계가 직관적이어서 이해하기 쉽다.(input은 state의 transition을 결정하는 용도)

## Slide 6
시퀀스 검출기(Sequence Detector)
  시퀀스 감지(Sequence detection)는 미리 정의 된 일련의 입력을 인식.
  시퀀스 검출기(Sequence Detector)는 입력 시퀀스의 비트를 받아 타겟 시퀀스가 ​​검출 될 때마다 출력 1을 생성하는 순차 상태 머신.
  순차 회로의 두가지 모델
    Mealy Machine
    Moore Machine
Sequence Detector