## Slide 1: 컴퓨터공학실험II MSI/LSI 조합회로 Decoder /MUX

## Slide 2
실험 목표
Decoder/Encoder의 개념 이해
MUX/DeMUX의 개념 이해
Verilog를 사용하여 다양한 Decoder 및 MUX 구현
FPGA 통해서 Verilog로 구현된 회로의 동작 확인

## Slide 3
Decoder / Encoder
Decoder(복호기)
  Encoding된 데이터를 이전으로 되돌리기 위하여 변환 및 처리 과정을 수행하는 회로
Encoder(부호기)
  특정 데이터를 보안 또는 데이터의 크기 축소 등을 위하여 다른 형태나 형식으로 변환 및 처리 하는 회로
Encoder와 Decoder는 임의의 두 부호 체계를 서로 변환해주는 목적으로 사용된다.(서로 반대의 역할을 수행한다.)
Encoder와 decoder의 관계

## Slide 4
MUX
  Multiplexer의 줄임말로 다중의 입력 중에서 하나를 선택하여 하나의 출력선에 연결해주는 회로이다.
DeMUX
  DeMultiplexer의 줄임말로 한 입력으로부터 자료를 받아 여러 출력선 중 제어선의 입력에 따라 미리 선택된 하나의 출력선으로 연결하는 회로이다.
  일반적으로 enable line이 있는 decoder와 같다
각각의 기능적 특성 때문에 MUX는 Data Selctor(데이터 선택회로), DeMUX는 Data Distributor(데이터 분배회로)라고도 불린다.
MUX/DeMUX
DeMUX
MUX

## Slide 5
2 to 4 Decoder
  AND gate를 사용한 구조로 회로를 Verilog 코딩
  NAND gate를 사용한 구조로 회로를 Verilog 코딩
  Verilog의 simulation 결과를 통해 Truth table 완성(2가지)
  2가지 형태의 Decoder를 비교
  FPGA를 통하여 동작 확인
2 to 4 Decoder(실습)
Input |  | Output |  |  | 
A | B | D0 | D1 | D2 | D3
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 

## Slide 6
4 to 2 encoder
  OR gate를 사용한 구조로 회로를 Verilog 코딩
  Verilog의 simulation 결과를 통해 Truth table 완성
  FPGA를 통하여 동작 확인
4 to 2 Encoder(실습)
Input |  |  |  | Output | 
A | B | C | D | E0 | E1
0 | 0 | 0 | 1 |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  | 

## Slide 7
BCD to Decimal decoder
  (A)의 구조를 Verilog 코딩하여 구현
  Verilog의 simulation 결과를 통해 Truth table 완성
  이론의 Boolean 함수와 일치하는 지 확인
  FPGA를 통하여 동작 확인
(A)
BCD to Decimal Decoder(실습)

## Slide 8
4 to 1 line MUX
  (A)의 구조로 회로를 Verilog 코딩
  Verilog의 simulation 결과를 통해 Truth table 완성
  이론의 Boolean 함수와 일치하는 지 확인
  FPGA를 통하여 동작 확인
(A)
4 to 1 line MUX(실습)

## Slide 9
1 to 4 line deMUX
  (A)의 구조로 회로를 Verilog 코딩
  Verilog의 simulation 결과를 통해 Truth table 완성
  이론의 Boolean 함수와 일치하는 지 확인
  FPGA를 통하여 동작 확인
1 to 4 line deMUX(실습)
(A)

## Slide 10
1 to 4 line deMUX Truth Table
1 to 4 line deMUX(실습)
Select |  | Data | Output |  |  | 
InA | InB | A | Out1 | Out2 | Out3 | Out4